Területi és településfejlesztési

Operatív Program

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

c. pályázati konstrukció

TOP-3.2.1.-15

keretében megvalósuló

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszaladány községben

c. projekthez

Projektdokumentáció tartalma

Öregek Napközi Otthona

meglévő épület energetikai, gépészeti korszerűsítése

3929 Tiszaladány, Somogyi Béla utca 1.

Hrsz.: 348

2017. november 30.

Építési kiviteli

tervdokumentáció

Építtető

Tiszaladány Község Önkormányzata
3929 Tiszaladány, Kossuth Lajos utca 53.

Generáltervező

TI-ART Tervező és Szolgáltató Bt.

Felelős tervező: Szász Csaba

3527 Miskolc, Zielinszky Sz. utca 6. 3/39

Tartalom

Építész műszaki leírás	4

Előzmények	5

Tervezési program	5

A helyszín, telepítés	5

Növényzet	5

Közművek	5

Alaprajzi kialakítás	5

Helységlista	6

Szerkezet, anyaghasználat	6

Épületvillamosság	10

Épületgépészet	15

Aláírólap

1. tervezője:	Szász Csaba

végzettség:	okl. építészmérnök, okl. épületenergetikai szakmérnök

szakág:	építészet

jogosultság: 	E 05 0468

elérhetőség:	3517, Miskolc Erzsébet sétány 38.

aláírás:

2. tervezője: 	Kisnémet Zoltán

végzettség:	okl. építőmérnök

szakág: 	tartószerkezeti tervezés

jogosultság:	T 05

elérhetőség:

aláírás:

3. tervezője: 	Tóth Péter

végzettség:	okl. olajmérnök

szakág: 	épületgépészeti tervezés

jogosultság:	G

elérhetőség:

aláírás:

4. tervezője: 	Bartha Zoltán

végzettség:

szakág: 	épületenergetikai tervezés

jogosultság:

elérhetőség:

aláírás:

5. tervezője: 	Tóth Péter

végzettség:	okl. olajmérnök

szakág: 	rehabilitációs tervező

jogosultság:

elérhetőség:

aláírás:

Nevezett építtető, tervezők (szakértők) aláírásunkkal hitelesítjük tárgyi, általunk készített építészeti-műszaki tervdokumentációt.

Miskolc, 2017.11.30.

Építész műszaki leírás

# Előzmények

Tiszaladány Község Önkormányzatának megkeresésére készült a tervezési kivitelezési dokumentáció. A meglévő épület néhány évvel ez előtt felújításon, átalakításon esett át, de külső hőszigeteléssel nem látták el, illetve a behelyezett nyílászárók karbantartás hiányában gyorsan romlásnak indultak.

Tervezési program
Az épület energetikai korszerűsítése és projektarányos akadálymentesítése a cél.
Építész oldalról az épület termikus burkának a folytonosabbá tételével, külső hőszigeteléssel való ellátásával érjük el, illetve a teljes homlokzati felületek nyílászárócseréjével számol. Az akadálymentesítés kimerül abban, hogy átalakulnak, és ha szükséges megújulnak az épület megközelítéséhez szükséges közlekedési útvonalak.

A helyszín, telepítés 
A helyszín Tiszaladány, Somogyi Béla utca 1. hrsz.: 348. A meglévő épület egy oldalhatáron álló nyeregtetős kialakítású tömeg, amihez tartozik az udvar hátsó részében egy tároló is. 
A tároló nem része a pályázati kiírásnak. 
Az épület mellett térkövezett útburkolton lehet a telek hátsó részébe a parkolókhoz eljutni. Az út és a ház között akadálymenetes rámpa húzódik.

# Növényzet

A meglévő növényzet cserjékből, bokrokból áll. A kert nagyobb felületét fű borítja.

# Közművek

A telek teljesen közművesített. Víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz ellátottsága és csapadékvíz elvezetése megoldott. A különböző közművek folyamatos használat alatt vannak. A felújítás alatt a közművekhez, azok külső csatlakozó felületeihez nem nyúlunk.

# Alaprajzi kialakítás

A meglévő épület földszintes kialakítású középfolyosós. Az épület északi oldalán most is működő jól kialakított akadálymenetes mosdó található 2 db, egy férfi és egy női. Ezen az oldalon van még egy szoba és egy iroda az épület két végében. Szélfolyó nincs. A déli oldalon a melegítőkonyha, az étkező és a társalgó fekszik. A padra belső feljárat nincs, a keleti homlokzaton van egy külső padfeljáró ajtó. A rámpa a külső hőszigetelés felrakása után 15 cm-t fog beszűkülni, ezt a hatályos jogszabályokra hivatkozva, át kell alakítani, hogy a megfelelő karszélesség meglegyen. Helységlista Lásd alaprajzokon.

# Szerkezet, anyaghasználat

Az épületről nagy általánosságban elmondható, hogy jó szerkezeti állapotban van.

Alapozás
Az épület alapozása nagyrészt érintetlen marad, a ház hőszigetelése nem igényel beavatkozást. 
A kiszélesítendő rámpa melléalapozása a meglévő rámpa alaptestek mellett történik a kialakult alapozási sík tartásával. A rámpa támfala mellé ZS-25-ös zsalukő blokkból készül az új támfal, melyet a meglévőhöz soronként, 50 cm-enként elhelyezett min. 6-os átmérőjű betonvas tüskézéssel kell a kiborulás ellen rögzíteni. A rámpa meglévő kerékvezetőjét el kell távolítani, a támfal felső részét vissza kell vésni, hogy a kiszélesedő felület megkaphassa az meglévővel megegyező térkő burkolatot. Az új rámpa szélére műkő kerékvető készül a meglévővel azonos kiüléssel, vízorral.

Falazatok
A teherhordó falak szerkezeti beavatkozást nem igényelnek.
A külső teherhordó falakra 15 cm Austrotherm AT-N80-as (vagy azzal egyenértékű) polisztirolhab hőszigetelés kerül, mely a lábazatok mentén vált extrudált polisztirol habból készült táblákra. A nyílászárók körül 5 cm vastagságban fordul be a hőszigetelés a tervezett toktoldókra.

Mindkét rendszert a technológiai leírásának megfelelően ragasztva, dűbelezve kell elhelyezni, felületét vékonyvakolattal ellátni.

A hőszigeteléseket közvetlenül a meglévő vakolatra helyezzük fel. Ahol a vakolat rossz állapotban van (felrepedt, feltáskásodott) ott azt le kell verni és azt a felületet saját anyagában javítani szükséges.

Belső vakolatok
A belső felületeken több helyen látható penészesedés. 
Ez jellemzően a falkoszorú hőszigetelésének hiánya vagy elégtelen méretére vezethető vissza, illetve az épület használati módjára. 
Jellemzően a vizes helyiségekben, állandóan párás vagy tartósan alacsony hőmérsékleten tartott környezet miatt alakul ki. 
Javasolt a penészes vakolt felület kezelése vagy visszaveréssel és újravakolással újrafestéssel, vagy penészölő szer használata után, a felület mosásával, penészesedést gátló falfesték felvitelével. 
Ügyelni kell a főleg északi oldalon található helyiségek hőmérsékletére, még a fűtési költségmegtakarítás ellenére is, mert a közép-hosszú távon jelentkező műszaki és nem utolsó sorban személyes egészségügyi problémák anyagi vonzataival nehéz kalkulálni, jobb megelőzni.

Födémek
A padozat burkolataihoz nem nyúlunk sem az aljzaton, sem a zárófödémen.
A zárófödém jelenleg vasbeton lemez felbeton terítéssel.
Erre Ursa Seco párazáró, de minimum párafékező fólia kerül az esetleges belső oldali páradiffúzió megakadályozása végett.
A szerkezet hőszigetelését 25 cm rétegesen, kötésben terített Rockwool Airrock ND vagy ezzel egyenértékű ásványgyapot paplan biztosítja. A hűszigetelésnek ki kell futnia a stablon deszkázatig, hogy biztosítsa a folytonos termikus burok meglétét. A padlás és a felkerülő napelemek karbantartásának céljára a terven jelölt felületeken Austrotherm XPS hőszigetelés kerül elhelyezésre, mely bizonyos helyeken járható felületet ad a paplanterítéssel szemben.
A hőszigetelések védelme érdekében Ursa Seco Pro 0,04 páraáteresztő és porhó elleni fólia kerül fel a legfelső rétegként.

Tetőszerkezet
A meglévő bakdúcos tetőszerkezet szerkezeti adottságai kielégítőnek mondhatóak.
A kivitelezés megkezdése előtt szükséges megvizsgálni alaposan egyenként a szerkezeti elemeket és a nem kívánatos hibás, korhadt, rovaros elemeket ki kell cserélni vagy meg kell erősíteni.
A napelemek elhelyezésének mezejében szükséges a cserépleceket megközölve megerősíteni vagy megközölve kicserélni. Szükség szerint új székállás elhelyezése a meglévő szarufák közé indokolt lehet.
A napelemek vezetékeléseinek szükséges áttöréseit rendszerkiegészítőkkel kell vízhatlanná tenni a tetősíkban, gyártói előírások szerint.

Előtető
Az előtető bontása és előrébb húzása javasolt, mert a fal-előtető héjazatának csatlakozási vonala pont egybe esik a vasbeton koszorú vonalával, így ha nem kap hőszigetelést a két szerkezet közötti rész jelentős vonalmenti hőhíd keletkezik.
Az előtetőt támasztó oszlopok a helyükön maradnak, az azokat összekötő zártszelvény „szelemenről” és a külső falsíkról a háromszög alakú acél tartókat bontani szükséges, miután a héjazatot a kivitelező eltávolította és a kivitelezési területen sérülésmentesen, biztonságos környezetben elhelyezte. A hőszigetelés folyamata alatt a háromszög alakú acél tartók korábbi rögzítési felületein 10/15-ös facsomagokat kell elhelyezni így csökken a hőhídasság és biztos felületet ad az előtető szerkezeti rögzítésére.
Az acélszerkezet visszakerül a meglévő megmaradó oszlopokra, azokat hegesztéssel, mechanikai rögzítéssel el kell látni a meglévő szerkezetnek megfelelően.
A megvalósult külső hőszigetelés és a visszakerülő héjazat csatlakozásának lezárására bádogos szerkezetet kell elhelyezni szilikonos tömítő csíkkal kiegészítve a vízzáróság fokozására.
Az acélszerkezet felületi kezelésének javítása, frissítése indokolt a beavatkozás után a meglévővel azonos színben.

Tetőfedés
A tetőfedés meglévő, megmaradó állapotú.

Kéménytestek
A kéménytestekhez a felújítás során nem éri beavatkozás.

Vízszigetelés
Az épületet vízszigetelték a legutolsó nagyobb beavatkozás során. A pályázatnak és a felújításnak most nem része ezen szerkezeti elemmel foglalkozni.

Nyílászárók
A meglévő külső, fa szerkezetű, kettős hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárók cserére szorulnak, azok az idők során jelentősen elhasználódtak. Cseréjük műanyag 1,10 W/m2K hőátbocsátási tényezővel bíró minimum 5 légkamrás, 2 rétegű üvegezéssel gyártott nyílászárókkal történhet meg. A nyílászárók a fal belső felén fehér műanyag könyöklővel, a fal külső felén fehér bádog vízvetővel és kb. 3 cm toktoldóval készülnek. Az új nyílászárókat a meglévő faltest külső síkjára kell elhelyezni, hogy a hőszigetelés rájuk tudjon futni minimum 5 cm-t.
Lsd. Nyílászáró konszignáció szerint.

Homlokzatképzés
Tojásfehér színű vékonyvakolat készül, üvegszövet hálóval, rendszerkiegészítőkkel, az épület nagy részén. Az ablakok körül fehér vakolatarchitektúra, keretezés valósul meg 12 cm szélességben a vékonyvakolattól eltérően kb, 1,0-1,5 cm vastagságban.
A lábazatokra lábazati vakolat kerül halványbarna színben. 
Lsd. építész terveken.

Burkolatok
A járható felületek nagy része meglévő, megmaradó csak a rámpa szélesítésénél kell számolni kb. 10,7 m hosszban és 25 cm szélességben új burkolattal, mely annak megfelelő a meglévővel azonos ágyazatba kerül, melyet a bontások és feltárások során észlel a kivitelező.

Bádogos szerkezetek
A különböző bádogos szerkezetek nem képezik tárgyi felújítás tartalmát. 
Az előtető bontásakor esetlegesen sérült elhúzó nyakat szükséges lehet cserélni. Toldása indokolt kb. 15-20 cm hosszúságban.

Miskolc, 2017.11.30.

Szász Csaba
okleveles építészmérnök
E 05 0468

# Épületvillamosság

Tárgyi épület villamos energia igényének bizonyos hányadát kívánjuk 4kW-os napelemes rendszerrel megtermelni. A szükséges napelemeket az épület tetőszerkezetére telepített formában helyezzük el déli tájolással építész terveknek megfelelően.

A rendszer 16 db Amerisolar 270W napelem modulból áll, melyeknek teljesítménye 270 Wp x 15 db, azaz 4050 Wp, műszaki adatok az 1. sz. mellékletben csatolva.

A napelemek (sorba kapcsolva) csatlakoznak a hálózatba történő visszatáplálást biztosító Growatt 6000UE  inverterre.

A csatlakozáshoz 4 mm2 keresztmetszetű, napelemekhez kifejlesztett UV sugárzást álló szolárkábel kerül felhasználásra.

Az egyfázisú invertertől elmenő 230 V kábel kismegszakítón keresztül csatlakozik a meglévő rendszerhez. A rendszer túlfeszültség elleni védelemmel van ellátva.

A rendszer főbb elemei:

- 15 db Amerisolar AS-6P30 270 W napelem

- 1 db Growatt 6000UE inverter

A napelem és az inverter műszakai adatai az 1-es és 2-es számú mellékletben csatolva megtalálhatóak.

A rendszer a vonatkozó előírások és jogszabályok szerint kerül kivitelezésre és a beépített elemek rendelkeznek a műszaki megfelelőséget igazoló dokumentumokkal.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

# Épületgépészet

Lsd. Épületgépészeti műszaki leírás és tervfejezet.